Криоэкстрактор ЭВЦ-1

ЭКСТРАКЦИОННОЕ ВЫМОРАЖИВАНИЕ С ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕМ

новейший метод пробоподготовки в химическом анализе

(Патенты РФ №2303476/2007, №2564999/2015; PCT/RU2015/000615)

|  | Температурный диапазон центрифугирования, °С : (–28) – (+25) Частота вращения ротора , об./мин : 1000 – 8000 Фактор разделения : до 6600g Масса криоэкстрактора не более 50 кг Габаритные размеры (В(Ш(Г), мм(мм(мм : не более 900(600(600 ООО «ХИМБИОМЕД» Ген.директор Бехтерев Виктор Николаевич, доктор хим. наук vic-bekhterev@yandex.ru |
| --- | --- |

- Метод низкотемпературного концентрирования из водосодержащих сред, сочетающий вымораживание с экстракцией в органическую жидкость, когда в исследуемый водосодержащий образец добавляют растворимый в воде или ограниченно растворимый растворитель с последующим замораживанием водной части пробы. В итоге, в выделяющийся отдельной жидкой фазой незамерзающий органический растворитель переходят целевые компоненты.

- Эффективность извлечения органических соединений из воды и степень концентрирования превосходят традиционную жидкостную экстракцию.

- Можно управлять избирательностью экстракции, варьируя экстрагент, рН-среды, условия процедуры.

- Способ существенно сокращает время анализа, многостадийность, т.к. нет этапов фильтрования и обезвоживания экстрактов, использования целого ряда расходных материалов и химреактивов, фильтров, осушающих веществ и т.п.

- Получаемые экстракты, даже при использовании ацетонитрила, не содержат воды (менее 4%) и дисперсных частиц.

- Метод дает возможность применять гидрофильные, водорастворимые экстрагенты без дополнительной химической модификации пробы.

- Незаменим при исследовании термолабильных органических веществ, а также благоприятен в целях улучшения условий труда и техники безопасности, поскольку значительно уменьшает летучесть токсичных органических растворителей и извлекаемых веществ.

- Применение вместо жидкостной и твердофазной экстракции позволяет улучшить экономические показатели: значительно минимизировано количество экстрагента и химической посуды, т.к. не нужны делительные и фильтровальные воронки, сорбенты, осушители и пр.;

- Получаемые ацетонитрильные экстракты совместимы с обращенно-фазным режимом ВЭЖХ.

- Созданные схемы анализа и методики определения ряда органических соединений в биологических объектах, пищевых продуктах, природных и сточных водах, имеют низкую погрешность, существенно повышают экспрессность анализа, снижают материальные и трудовые затраты.

Пример схемы процедуры определения (-PVP в моче 
[ж. Судебно-медицинская экспертиза. 2017. Т. 60(3). С. 27-31] :

# Text boxes

9мл мочи в пенициллиновом флаконе с п/э пробкой + смесь 1,5мл ацетонитрила и 0,25мл изоаминола

Встряхивание – перемешивание 
5мин

Этап экстракционного вымораживания 
с центрифугированием
25мин

Газохроматографическое исследование (ГХ-ТИД/N)